Технический райдер

# МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

# ГОРОДСКОГО ОКРУГА ДОМОДЕДОВО

# «ЦЕНТР КУЛЬТУРЫ И ДОСУГА «ИМПУЛЬС»

# (МБУ «ЦКД «Импульс»)

# ФИЛИАЛ «СЕЛЬСКИЙ ДОМ КУЛЬТУРЫ «БАРЫБИНО»

# (филиал «СДК «Барыбино»)

# 142060, Московская область, г. Домодедово, д. Гальчино, бульвар 60-летия СССР, строение 1

# тел. (496)796-45-06 gdkbaribino@ya.ru

Зрительный зал

- Технические характеристики сценической площадки

| Зеркало сцены | Размеры: Ширина 9м., глубина 10м.,высота 6м. |
| --- | --- |
| Карман с левой стороны сцены | Ширина 5,25 м., длинна 8,8м. высота 5м. Есть возможность использования для установки декораций |
| Штанкетные подъемы | 21шт. |
| Свободные штанкетные подъемы | 8шт. грузоподъемность на каждый штанкет 150 кг., |
| Антрактно-раздвижной занавес | Многоцветный (художественная роспись по ткани) |
| Одежда сцены | Полушерсть, цвет светло-коричневый (кабинет: 4 плана кулис, 4 плана падуг, задник французский, задник светло-коричневый) |
| Экран | Фронтальной проекции 4м*7м |
| Видеопроектор | SANYO PLC-XU78, расположен в зале |
| Зрительный зал | 400 мест |
| Артистические (гримерные) | 1 комната |

- Звуковое оборудование

| Портальные системы мощностью 4 кВт | Низкочастотное звено - Peavey hisys 215RX (2х15”) - 2шт. х 1000 вт. |
| --- | --- |
|  | Широкополосное звено – Peavey hisys 4RX (2х15”) - 2шт. х 1000 вт. |
| Мониторы суммарной мощностью 1 кВт | Peavey hisys 2RX (1x15”) – 2шт. х 500 вт. |
| Кроссовер | DBX234 -1шт. |
| Комплекс усилителей | Портальная система – Peavey PV500 -1шт. Peavey GPS2600 – 2шт. |
|  | Мониторная система – Peavey GPS1500 -1шт. |
| Пульт зала | ALLEN&HEATH MixWizard Wz3 16;2 -1шт. |
| «Носители» | CD-MP3 AMERICAN AUDIO MCD-110 -1шт. |
|  | SONY MDS-JE520 – 1шт. SONY MDS-JE530 – 1шт. |
| Приборы обработки звука | Эквалайзер DBX-1231 -1шт. |
|  | Лимит-компрессор DBX-166XL – 1шт. |
|  | Процессор эффектов T.C. Electronic M.one -1шт. |
| Микрофоны | Радио микрофоны SHURE SM58 - 2шт. |
|  | Микрофоны динамические проводные SHURE SM58 -5шт. |
|  | Радио микрофон с оголовьем SHURE UT-4 -1шт. |
| Стойки микрофонные | Тип «Журавль» - 5шт. |
|  | Тип «Трибуна» - 0шт. |
| Коммутационные панели сцены | PROEL 24XLR (cannon) -1шт. |
| Место размещения звукооператора | Зал |

- Световое оборудование

| Осветительные приборы |
| --- |
| Расположение | Наименование (модель) | Количество |
| Система управления светом | EURO LITE SCENE SETTER 24-48 | 1шт. |
|  | ПУР2-60 (пульт управления регулируемых линий) | 1шт |
| Вынос | Прожектор с галогенной лампой ПРТЛГ-1000ВТ. | 12шт. |
|  | Прожектор LED PAR64 36x3W | 14шт. |
| 1 софит | Прожектор с галогенной лампой СВТГ 05 | 12шт. |
|  | Прожектор LED PAR64 36x3W | 6шт. |
| 2 софит | Прожектор с галогенной лампой СВТГ 05 | 16шт. |
|  | Прожектор LED PAR64 36x3W | 6шт. |
| 3 софит | Прожектор с галогенной лампой СВТГ 05 | 16шт. |
|  | Прожектор с галогенной лампой ПРТЛ 05 | 16шт. |
|  | Прожектор LED PAR64 36x3W | 4шт. |
| Прожектор следящего света (пушка) | нет | 0шт. |
| Ультрафиолет | нет | 0шт. |
| Другое | - | - |
| Световое оборудование суммарной мощностью 47 кВт |

- Дополнительное оборудование

Рояль ASTOR G86

Директор филиала «СДК «Барыбино»

МБУ «ЦКД «Импульс»                                                         Матвеев  В.И.